邀请招标文件

项目编号：AQ326-2021-002

项目名称：326地质队无人机采购项目

安徽省地矿局326地质队

2021年10月8日

目  录

- 招标邀请函……………………………………… 2

- 投标人须知 ………………………………………3

- 邀请招标的程序………………………………… 6

- 采购需求说明…………………………………… 9

- 合同（样本）…………………………………… 11

- 附件……………………………………………… 15

- 招标邀请函

：

特邀请您方参加本次招标。招标内容主要是指设备的价格、性能、配置及售后服务等。采购人对所采购设备的技术、配置、服务需求和商务要求详见招标文件。

1、项目名称、编号、要求：

项目名称：326地质队无人机设备采购

项目编号：AQ326-2021-002

项目要求：本项目共1个包。

2、招标文件的获取信息：在安徽省地矿局326地质队网站上发布，网址：www.ah326.cn/

3、投标文件接收信息：2021年10月13日9：30之前。由安徽省地矿局326地质队本次设备招标采购小组综合评标，再具体确定选择中标单位。

4、如出现招标文件修改或采购变动，将以网站公告形式另行通知。

5、联系方式：

详细地址：安徽省安庆市菱湖南路21号（11楼）邮编：246003

联系电话：0556-5526178        传真：0556-5591052

联系人：  陈彧：15155685089   张金：13866098765

邀请单位：安徽省地矿局326地质队

- 投标人须知

一、总则

1、适用范围

本邀请招标文件仅适用于本邀请招标邀请中所述货物及相关服务的报价和谈判。

2、定义

“采购人”系指本次邀请招标的组织人：安徽省地矿局326地质队。

“投标人”系指响应采购人要求，向采购人提交邀请招标报价等相关文件资料的生产厂商、生产厂商授权的经销商。

3、合格的投标人

（1）应具备《中华人民共和国政府采购法》规定的条件；

（2）具有独立承担民事责任能力；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（4）具有履行合同所需的专业技术和供货能力；

（5）被邀请的投标人必须向采购人直接获取邀请招标文件并登记备案，否则无资格参加本次邀请招标；

- 实质性响应了本邀请招标文件，并按规定提交了投标保证

- 法律、行政法规规定的其他条件。

4、邀请招标费用

投标人自行承担所有与参加邀请招标有关的费用。

5、邀请招标文件的修改和澄清

（1）邀请招标截止日期前，采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对邀请招标文件进行修改。

（2）邀请招标文件的修改将以网站公告形式通知所有获取同一邀请招标文件的投标人，投标人在收到该通知后应立即以书面形式予以确认。

（3）为使投标人有充分的时间对投标文件的修改部分进行分析、研究，采购方有权推迟谈判截止日期和谈判时间，并以网站公告形式通知获取有效邀请招标文件的投标人。

（4）邀请招标文件的修改书将构成邀请招标文件的一部分，对投标人和采购人都有约束力。

二、响应性文件组成

响应性文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要有以下几个部分：

1、资格、资质证明文件

（1）通过年检的企业营业执照副本原件及复印件（加盖公章）、税务登记证复印件；

（2）法定代表人或其授权人签署的谈判申请及声明原件（附件一）

（3）法人代表证明及法定代表人授权委托书原件（附件六）

（4）投标人认为是以的其他资格证明材料；

（5）注册资金：注册资金100万元及以上。

2、报价文件

（1）报价表（附件二）；

（2）详细配置及分项报价表（附件三）；

3、技术文件

（1）货物质量保证和售后服务方案；

（2）主要技术指标和性能等技术数据样本；

（3）技术参数响应及偏离表（附件四）

4、商务文件

（1）商务条款响应及偏离表（附件五）

（2）参加政府采购的成功案例（如果有的话，格式自定）

三、响应性文件递交

1、响应性文件应于邀请招标邀请规定的截止时间之前密封递交至指定的地点。

2、响应性文件需提交正本一份、副本四份，且须法人代表或授权代表签署。

第三章 邀请招标的程序

一、评标小组

采购人将根据本次采购的特点组建评标小组，小组成员由采购方招标工作小组成员及有关专家等三人及以上单数组成，评标小组负责对投标文件进行审查、质疑、评审、最终根据评审结果拟定中标人。

二、开标

1、开标活动由采购方组织，授权评标小组集中在规定时间、地点、进行开标。

2、开标由采购方主持。

3、检查密封情况：开标时，由采购人和监督代表检查投标文件的密封情况。

三、评审投标文件

1、对投标文件的符合筛选

符合性筛选内容包括：

（1）投标人资格是否符合谈判采购文件规定的条件

（2）投标人标书内容是否符合谈判采购文件要求

（3）投标文件递交情况：正本和副本数量

（4）投标文件内容是否齐全

（5）投标文件签署情况

（6）投标人所投标的内容是否存在重大负偏离

以上内容只要有一项不满足，则不能通过符合性筛选。

2、项目参数偏离是指投标人的投标书内容高于或低于招标采购文件的相关要求，与招标采购文件有重大负偏离的投标文件将被拒绝。所谓重大负偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、规格、数量、交货期等明显不能满足招标文件的要求。重大偏离的认定须经邀请评标小组三分之二以上同意。并应注意以下事项：

（1）不接受“基本配置与特别要求”的负偏离，将作为无效报价。

（2）采购需求中加注星号（“*”）的为关键条款，响应性文件中对这些主要参数的任何负偏离将导致无效报价。

（3）采购需求中未加注星号（“*”）的为一般条款，响应性文件中如有3项以上（含3项）的负偏离，将作为无效报价。

（4）一般条款每负偏离1项，评标价将在其初始总报价基础上增加2%。

（5）“商务条款”如有二项（含二项）负偏离，将作为无效报价。

（6）质保期必须符合采购需求的要求。

3、评标小组决定投标文件的响应性只根据投标书本身的内容，而不寻求外部的证据。

四、评标办法

评标小组按招标文件要求，根据投保人企业资质及经营业绩（15%）、产品报价（30%）、技术响应程度（40%）、售后服务方案（15%）等四项内容逐项进行评定。

采用“综合实力最强，能够最大限度满足招标文件中规定的各项标准，并将评标结果报安徽省地矿局设备采购办公室审批后确定最终中标人（开标现场只做排名推荐，不作最终确定）。最低报价不是中标的保证，评标小组不向未中标单位解释落标原因，不退还其投标文件。

如出现全部落标、串通投标以及投标人互相诋毁，导致评标小组无法评定，或投标人的报价均超出项目预算时，评标小组有权停止评标，采购人将采用其他采购方式重新进行采购。

详细评分办法见评分标准

评  分  标  准

| 序 号 | 分 值 | 评分 依据 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 15 | 企业 信誉 经营 业绩 | 竞谈人提供近三年与本项目相同或相似的成功案例（作为竞谈资格的除外），每有一例得1分，本项最多不超过3分 企业经营资质、信誉12分（根据竞谈人提供的质量证书；业内经营信誉；纳税和缴纳社保资金良好记录；3分 |
| B | 30 | 投标 报价 | 所有通过评审的有效竞谈报价，以最低报价最接近招标人采价的（负偏离优先）基准价得满分，其他依次扣5分。 |
| C | 40 | 技术 响应 情况 | 技术响应情况（40分），具体由谈判小组根据各竞谈单位的技术方案和建议书进行综合评定，本项最高得分40分最低得20分 |
| D | 15 | 售后 服务 方案 | 根据投标文件中的质量保证及售后服务承诺的实际情况对比打分（包括免费维保期、售后服务响应时间、售后服务内容等），优惠项目得分。本项最高得15分，最低得6分。 |
| 总 分 | 100分 |

- 签订合同

1、本次招标综合评分结果将在326地质队网站公示，公示期为7天。

2、公示期满无异议，采购人向候选供应商发出中标通知书。

3、采购人可能采取实地考察方式验证供应商，如有与投标文件所表述的情况出现较大偏离时，仍不排除作废标可能。

4、中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推。

5、中标供应商应按中标通知书规定时间、地点与采购人签订采购合同。

  - 采购需求说明

一、项目名称：326地质队无人机设备采购

二、采购内容：货物需求一览表：

| 序号 | 货品名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 四旋翼无人机 测量系统 | （一）、飞行平台 ★1、四轴，对称电机轴距≤900mm；外形尺寸（折叠，包含桨叶）≤450mm×450mm×450mm；飞行器从携行状态到起飞状态的展开时间≤3min，便携易用。 2、重量≤6.3kg（含电池）； 3、工作频率：2.4000-2.4835GHz，5.725-5.850GHz； 4、发射功率（EIRP）： (1)2.4000-2.4835 GHz： 29.5 dBm（FCC）；18.5dBm（CE） 18.5 dBm（SRRC）； 18.5dBm（MIC） (2)5.725-5.850 GHz： 28.5 dBm（FCC）；12.5dBm（CE） 28.5 dBm（SRRC） ★5、悬停精度： 垂直： ±0.1 m（视觉定位正常工作时） ±0.5 m（GPS 正常工作时） ±0.1 m（RTK 定位正常工作时） 水平： ±0.3 m（视觉定位正常工作时） ±1.5 m（GPS 正常工作时） ±0.1 m（RTK 定位正常工作时） 6、最大旋转角速度：俯仰轴：300°/s，航向轴：100°/s； 7、最大上升速度：≥6 m/s； ★8、最大下降速度：垂直≥5 m/s；倾斜≥7 m/s ★9、最大起飞海拔高度：≥7000 m； ★10、最大可承受风速：≥15 m/s，可承受7级风 11、最大飞行时间：≥55 分钟（空载）； ★12、支持云台安装方式：下置单云台、上置单云台、下置双云台、下置单云台+上置单云台、下置双云台+上置单云台 ★13、障碍物感知范围：前后左右0.7-40m；上下0.6-30m（需提供官网截图）；飞行器的前、后、上、下、左、右均具备双目视觉系统。探测到附近障碍物时，飞行器能通过地面站软件发出警示信息；距离障碍物距离较近时，飞行器能主动刹停；飞行器具备六向红外TOF传感器。 14、工作环境温度：-20°至50°C； 15、支持遥控器4G控制飞机； ★16、支持GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO四种导航系统；飞行器具备RTK定位和定向能力，能够在指南针受到干扰的环境下利用RTK定向安全飞行； ★17、IP防护等级：IP45； ★18、飞行器具备双IMU（惯性测量单元）、双气压计、双指南针冗余；支持一机双控、六向定位避障、夜航灯、多重冗余、健康管理系统智能故障排查等功能 ★19、航点飞行：可设置不少于50000个智能航点；在地图上打点，然后对航点动作和航线高度、速度等参数进行编辑，能够实现自动飞行 航点类型支持：①曲线飞行，飞行器过点不停；②曲线飞行，飞行器到点停；③直线飞行，飞行器到点停；④协调转弯，不过点，提前转； ★20、SDK开发功能：支持移动端软件开发套件、机载端软件开发套件、负载扩展接口开放协议，提供机载第三方设备供电和通讯接口，支持第三方进行二次开发。 支持通过遥控器APP实现建图航拍。可根据用户设定的飞行区域以及飞行器相机参数，智能规划飞行航线，执行航拍任务，并支持将航线任务保存至本地。 ★22、飞行辅助界面：地面端软件能够实时显示飞行器的速度、高度、飞行器朝向、云台朝向、实时显示风速和风向等信息；地面端软件能够实时显示飞行器前、后、左、右的障碍物地图，并能够设置避障提醒距离，当距离内有障碍物时进行语音提醒。 23、为保证数据安全，图传链路需通过AES-256技术进行加密；采用的无线电发射设备通过国家无线电管理委员会SRRC认证； （二）、便携式地面站 1、工作频率：2.4000-2.4835 GHz： 5.725-5.850 GHz： ★2、最大信号图传有效距离（无干扰、无遮挡）：NCC/FCC≥15 km3、等效全向辐射功率（EIRP）： （1）2.4000-2.4835 GHz： 29.5 dBm（FCC）；18.5dBm（CE） 18.5 dBm（SRRC）；18.5dBm（MIC） （2）5.725-5.850 GHz： 28.5 dBm（FCC）；12.5dBm（CE） 20.5 dBm（SRRC） ★3、供电方式：内、外置双电池，飞行器支持电池热替换，更换电池过程中飞行器无需重启； ★4、高级双控模式，作业人员一键可获取飞行器或负载的控制权限，让任务部署及团队协作更灵活 5、工作环境温度：-20° 至 40° C； ★6、支持同时接收FPV镜头和主相机的两路画面；遥控器同时具备内置电池和外置可更换电池； （三）、智能飞行电池 1、容量：≥5900 mAh； ★2、电压：52.8 V； 3、能量：274Wh； 4、工作环境温度：-20℃ 至 50℃，电池自加热功能； ★5、智慧功能：智能电池箱（便携易用、一站式解决充电、储存、运输等电池管理问题，最多可同时容纳 4 组飞行电池与 4 块遥控器电池，可实现无缝轮转作业）、电池热替换、低温自动加热； （四）、其他要求 单套配置：飞行器1台（含螺旋桨）、遥控器1套、备用螺旋桨1套、智能飞行电池4块、遥控器智能电池2块、智能充电箱1套、滚轮运输箱1个。 需提供无人机机身置换保险一年、第三者责任险（保额100万）一年 |
| 2 | 建模软件 | ★1、实时三维点云：可支持实时三维建模，边飞边出三维点云，实时建模延迟不超过1分钟。 ★2、实时建图：二维建图航拍任务，支持实时真正射处理，并可对农田和城市等不同场景做对应优化。支持二、三维模型后处理重建。 3、三维重建自动分块：对于行器拍摄的照片，全自动完成二维/三维重建,所有参数均内置，无需用户设定。 能够进行快速的三维建模，普通1080Ti配置的PC处理100张照片的高精度三维重建耗时不超过1小时。能够支持普通PC的快速建模，如16G电脑至少支持1500张影像的三维建模。 ★5、支持同时开启多个任务，多任务排队重建。 ★6、支持多光谱影像重建，并支持输出NDVI等植被指数。 7、可将生成的多个二维模型进行叠加显示，加载效率为秒级。 8、可查看该模型的对应的所有拍照点，点击模型上任意一处，该处对应的拍照点会高亮显示，同时每个拍照点的原图会展示，选中任意一张原图，该图对应的拍照点会再高亮显示。 9、支持导入像控点，刺像控点，参与空三优化，提高精度。可根据像控点刺点结果，生成详细的质量报告。 10、支持通过任务库的任务更多选项或快捷键打卡该任务对应的文件夹 ★11、5航线倾斜航线任务规划：对规划的目标测区生成朝向测区的5组不同角度的航线：下视、左视、右视、前视、后视。5个航线任务自动分别执行。 ★12、三维航线规划：可基于重建好的三维模型进行航线规划，可在三维航线规划中设置自动录制视频和定时拍照。 13、支持带状航线规划，并能自动切割大面积带状测区，分段规划航线。 14、航线任务规划时，支持设置起飞点到测区的相对高度，执行实际测区的重叠率。 15、更新限飞区的显示（更新静态限飞区、支持联网状态下动态限飞区的更新），支持查看限飞解禁证书，并选择开启或关闭，支持跳转到官网进行限飞解禁申请。 |
| 3 | 镜头 | 1.产品类型：多用途全画幅测绘相机 2. 尺寸: 198mm×166mm×129mm 3. 重量: 约800g ★4. 防护等级: IP4X 5. 系统功耗: ≤20W 6. 工作温度: -20℃ 至 50℃ 7. 存储温度: -20℃ 至 60℃ ★8. 免像控绝对精度: 平面精度：3cm，高程精度：5cm ★9. 时间同步技术：相机与飞控、RTK、云台系统微秒级时间同步★10. 传感器尺寸（照片）：35.9×24 mm （全画幅） ★11. 有效像素：≥4500万； ★12. 像元大小：4.4 μm ★13. 支持更换镜头: 24mm （带遮光罩和配重环/滤镜），FOV 84°； 35mm （带遮光罩和配重环/滤镜），FOV 63.5°； 50mm （带遮光罩和配重环/滤镜），FOV 46.8° 14. 支持的存储卡类型: 标配12GB SD卡，最大支持512GB容量 存储数据: 照片/GNSS 原始观测值/拍照记录文件 16. 图像尺寸: 3:2（8192×5460） 17. 工作模式: 拍照模式；录像模式；回放模式 ★18. 最小拍照间隔: 0.7秒 ★19. 机械全局快门：1/2000秒； ★20. 电子快门：1/8000秒 21. 光圈范围: f/2.8-f/16 22. ISO范围: 照片：100-25600；视频：100-25600 23. 视频储存格式: MP4 24. 视频尺寸: 16:9（1920×1080）;16:9（3840×2160） 25. 视频帧率: 60fps ★26. 稳定系统: 3轴（俯仰，横滚，平移） 27. 角度抖动量: ±0.01° 28. 安装方式: 集成接口、无其它数据线，快拆 ★29. 可控转动范围: 俯仰-125°至+40°；横滚-55°至+55°；平移±320° ★30.支持三轴云台智能摆动拍摄） ★31. 自动关联航测数据成果文件夹与任务名称和时间 ★32. 照片、GNSS 数据、拍照记录文件一体化存储 ★33. 相机内参、外参、RTK 状态等信息自动写入照片 34. 飞行任务完成后，立即生成外业检查报告，快速获取照片位置、照片数量、 RTK 定位状态与位置精度等信息，供飞手现场确认外业数据质量 ★35. 支持二维正射、三维倾斜、贴近摄影测量、实时建图功能 ★36. 无免赔额保险一年，保险支持免费换新 |

1、项目供应商要根据本单位产品规格选择一种最佳方案，并保证产品配套合理性。

2、配套产品的厂家选择、技术规格需经采购方同意后确定。

第五章  合同（样本）

安徽省地矿局326地质队采购合同

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

- 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

货物名称、规格及数量与招标文件一致。

- 合同总价款

本合同货物总价款为人民币                      整（大写），分项价款在“报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格前和保修期内备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条  组成本合同的有关文件

下列关于安徽省地矿局326地质队采购AQ326-2021-002号的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：（1）乙方提供的报价文件（报价单）；（2）技术规格响应表；（3）服务承诺;(4)甲乙双方商定的其他文件。

第四条  质量保证

1、乙方应保证货物是全新、未使用过的合格产品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

2、甲方扣除标的物价的10%的质保金，1年后无质量问题，方付给乙方。

第五条  交货和验收

1、交货时间：合同签订后3-5日内交货。

2、交货地点：安徽省地矿局326地质队指定地点。

3、乙方承担所有运输、安装、调试的费用。

4、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者谈判文件所规定的货物、数量和规格等要求。

5、甲方应当在到货后的7个工作日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，用户手册、保修卡、随机资料及配件、随机工具是否齐全。

第六条  伴随服务/售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、保修期一年。自验收报告确认签字之日起，开始进入质保期；

3、所有货物保修服务方式均由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担。接到保修请求，维修应在8小时内响应，48小时内维修人员到达现场；

4、保修期满后，乙方提供终生服务，保证零配件的供给，维修只收配件费，不收人工费；

第七条  货款支付

1、贷款由安徽省地矿局统一支付。

2、安装验收合格正常运行15天后付90%，质保期满后付清尾款。

第八条  履行保证及违约责任

1、甲乙双方签订合同后，谈判保证金自动转为合同履约保证金。合同履行结束后，乙方凭保证金收条向甲方领取履约保证金。

2、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款时，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

3、如乙方不能按合同要求交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货本分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的。乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。若被查出所供货物或其部件是假冒伪劣产品的，乙方除无条件退货或换货外，甲方可将视情节轻重追究违约责任。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

第九条  争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决争议，如果协商不能解决争议，向安庆市仲裁委员会申请仲裁。

第十条  合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方（采购人）：                     乙方（供应商）：

（盖章）：                            （盖章）：

法定代表人：                        法定代表人：

法定代理(授权)人：                  法定代理（授权）人：

开户银行：                          开户银行：

账号：                              账号：

日期:     年   月   日              日期：     年   月   日

第六章  附 件

附件一：

谈判申请及声明

安徽省地矿局326地质队：

经研究，我们决定参加编号为                          项目的邀请招标活动并投标，为此我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何真实的证据或资料。

二、如果我们的投标文件被接受，我们将履行投标文件中规定的每项要求，并按我们投标文件中的承诺，按期、按质、按量执行；

三、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；

四、我们同意按招标文件的规定缴纳投标保证金，遵守贵方有关投标的各项规定。

单位公章：

法定代表人：             （签字、印章）

法定代理（授权）人：

联系方式：

日    期：       年    月    日

附件二：

报  价  表

| 设备总价 | 大写（人民币）： 小写： 万元 |
| --- | --- |
| 设备名称 |  |
| 型号规格 |  |
| 单 价 | 万元 | 单 位 |  | 数 量 |  |
| 生产厂家 |  |
| 备 注 | （如有优惠条件须在此说明） |

法定代表人或授权代表签字：                 公司盖章：

附件三：

详细配置及分享报价表（由供应商据实提交）

| 序 号 | 货 物 名 称 | 规 格 型 号 | 单 价 | 单 位 | 数 量 | 金 额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

法定代表人或授权代表签字：                   （表格不够可以自行添加）

附件四：

技术参数响应及偏离表（由供应商据实提交）

| 序 号 | 需 求 设 备 参 数 | 提供设备实际参数 | 符合/正偏离/负偏离 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … | …. | … | … | … |

法定代表人或授权代表签字：

附件五：

商务条款响应及偏离表（由供应商据实提交）

| 分类 | 序 号 | 服 务 项 目 | 采 购 需 求 | 供应商对商务条 款的响应/偏离 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服 务 承 诺 | 1 | 质量保证期限 | 1年 |  |  |
|  | 2 | 主要配件零售价惠标准 | 10% |  |  |
|  | 3 | 维护响应时间（小时） | 8 |  |  |
|  | 4 | 工程师到场时间（小时） | 48 |  |  |
|  | 5 | 交货期限（天） | 20 |  |  |
| 服 务 效 率 | 6 | 维修周期：排除故障时限 (小时) | 48 |  |  |
|  | 7 | 运输、安装、调试费用 | 供方承担 |  |  |
|  | 8 | 能否提供操作手册 | 必须提供 |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：                     （表格不够可以自行添加）

附件六：

法定代表人授权委托书

安徽省地矿局326地质队：

（单位名称）法定代表人授权我单位           （职务或职称）            （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次安徽省地矿局326地质队无人机设备采购项目投标活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人（签字、印章）：

授权代理人签字：